СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ОАО "Дормострой" Головкин А.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Колобовского городского поселения

Сергеева И.А.

Наименование стройки■ Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в п. Колобово Шуйского муниципального района

Ивановской области

Основание Чертежи №

Составлена в ценах  1 квартала 2013 г.

Сметная стоимость -Нормативная трудоемкость ■ Сметная заработная плата -

134,617 тыс.руб 170,35 чел-ч 17,826 тыс.руб

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Общее | На ед. изм. | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГЭСНр68-15-01 (0) | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 1,6 | 54030,18 | 86448,28 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 100,1 | 160,16 | 102,19 | 16366,75 |
|  |  | Средний разряд работы |  | 2,7 |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 6,37 | 10,192 | 143,12 | 1458,68 |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 мЗ/мин | маш.-ч | 2,95 | 4,72 | 480,27 | 2266,87 |
|  | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,42 | 5,472 | 459,94 | 2516,79 |
|  | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1 | 1,6 | 167,1 | 267.36 |
|  | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 5,9 | 9,44 | 8,52 | 80,43 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,16 | 515,24 | 82,44 |
|  | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,07 | 0,112 | 12335,9 | 1381,62 |
|  | 410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 11, тип Г | т | 11,9 | 19,04 | 3334,35 - | 63486,02 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 14,4 | 0 | 0 |
| 2 | 03-02-01-010 | Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 6. Перевозка грузов(в т.ч. грунта и строительного мусора) автомобилямн-самосвалами(работающими вне карьеров) |  |  | 14,4 | 80,17 | 1154,45 |